Оборудование для системы оповещения П166ВАУ серии СГС-22-М

Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-М. Габаритный чертеж

Усилительный блок УБ СГС-22-М. Габаритный чертеж

| Усилительно-коммутационные блоки УКБ СГС-22-М * |
| --- |
| УКБ СГС-22-М250 / Выходная мощность 250 В |
| Конструктив-ное исполнение | Питание | Количество зон оповещения | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры L x H x B, мм / Масса, кг | Децимальный номер УКБ СГС-22-М |
|  |  |  |  | УКБ | УБ |  |
| Одностоечное | Бесперебойное | 5 | 30 | 524х560х400 / 45,5 | - | КРОН.468354.017 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -01 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -02 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -03 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -04 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -05 |
|  | Смешанное | 5 | 30 | 524х560х400 / 51,5 |  |  | -06 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -07 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -08 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -09 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -10 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -11 |

* Усилительно-коммутационные блоки УКБ СГС-22-М могут иметь дополнительные функции:

1  Усилительно-коммутационные блоки УКБ СГС-22-М с функцией управления ГР-Д (ГР-Д – громкоговоритель рупорный с дистанционным включением)

Запись при заказе :

Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МХХХ с функцией управления ГР-Д   КРОН.468354.ХХХ-ХХ-1

__функция управления ГР-Д________

2  Усилительно-коммутационные блоки УКБ СГС-22-М с управлением радиостанцией

Запись при заказе :

Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МХХХ  с  управлением радиостанцией   КРОН.468354.ХХХ-ХХ-РС

__управление радиостанцией   ______

| УКБ СГС-22-М500 / Выходная мощность 500 Вт |
| --- |
| Конструктив-ное исполнение | Питание | Количество зон оповещения | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры L x H x B, мм / Масса, кг | Децимальный номер УКБ СГС-22-М |
|  |  |  |  | УКБ | УБ |  |
| Одностоечное | 220 В 50 Гц | 5 | 30 | 524х560х400 / 40,5 | - | КРОН.468354.018 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -01 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -02 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -03 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -04 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -05 |
|  |  | 15 | 30 | 524х560х400 / 43 |  |  | -06 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -07 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -08 |
|  | Бесперебойное | 5 | 30 | 524х560х400 / 49 |  |  | -09 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -10 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -11 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -12 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -13 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -14 |
|  |  | 15 | 30 | 524х885х400 / 57 |  |  | -15 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -16 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -17 |
|  | Смешанное | 5 | 30 | 524х885х400 / 67,5 |  |  | -18 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -19 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -20 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -21 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -22 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -23 |
|  |  | 15 | 30 | 524х885х400 / 70 |  |  | -24 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -25 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -26 |

| УКБ СГС-22-М750 / Выходная мощность 750 Вт |
| --- |
| Конструктив-ное исполнение | Питание | Количество зон оповещения | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры L x H x B, мм / Масса, кг | Децимальный номер УКБ СГС-22-М |
|  |  |  |  | УКБ | УБ |  |
| Одностоечное | 220 В 50 Гц | 5 | 30 | 524х560х400 / 50,5 | - | КРОН.468354.019 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -01 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -02 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -03 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -04 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -05 |
|  |  | 15 | 30 | 524х885х400 / 58,5 |  |  | -06 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -07 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -08 |
|  | Бесперебойное | 5 | 30 | 524х885х400 / 76,5 |  |  | -09 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -10 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -11 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -12 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -13 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -14 |
|  |  | 15 | 30 | 524х885х400 / 79 |  |  | -15 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -16 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -17 |
|  | Смешанное | 5 | 30 | 524х1174х400 / 100 |  |  | -18 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -19 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -20 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -21 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -22 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -23 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1174х400 / 102,5 |  |  | -24 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -25 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -26 |

| УКБ СГС-22-М1000 / Выходная мощность 1000 Вт |
| --- |
| Конструктивное исполнение | Питание | Количество зон оповещения | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры L x H x B, мм / Масса, кг | Децимальный номер УКБ СГС-22-М |
|  |  |  |  | УКБ | УБ |  |
| Одностоечное | 220 В 50 Гц | 5 | 30 | 524х885х400 / 66,5 | - | КРОН.468354.020 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -01 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -02 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -03 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -04 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -05 |
|  |  | 15 | 30 | 524х885х400 / 69 |  |  | -06 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -07 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -08 |
|  | Бесперебойное | 5 | 30 | 524х885х400 / 79,5 |  |  | -09 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -10 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -11 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -12 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -13 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -14 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1174х400 / 91 |  |  | -15 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -16 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -17 |
|  | Смешанное | 5 | 30 | 524х1174х400 / 110 |  |  | -18 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -19 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -20 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -21 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -22 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -23 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1421х400 / 117 |  |  | -24 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -25 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -26 |

| УКБ СГС-22-М1250 / Выходная мощность 1250 Вт |
| --- |
| Конструктивное исполнение | Питание | Количество зон оповещения | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры L x H x B, мм / Масса, кг | Децимальный номер УКБ СГС-22-М |
|  |  |  |  | УКБ | УБ |  |
| Одностоечное | 220 В 50 Гц | 5 | 30 | 524х885х400 / 76,5 | - | КРОН.468354.021 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -01 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -02 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -03 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -04 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -05 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1174х400 / 87,5 |  |  | -06 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -07 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -08 |
|  | Бесперебойное | 5 | 30 | 524х1174х400 / 94 |  |  | -09 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -10 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -11 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -12 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -13 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -14 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1174х400 / 96,5 |  |  | -15 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -16 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -17 |
|  | Смешанное | 5 | 30 | 524х1421х400 / 125 |  |  | -18 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -19 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -20 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -21 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -22 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -23 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1421х400 / 127,5 |  |  | -24 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -25 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -26 |

| УКБ СГС-22-М1500 / Выходная мощность 1500 Вт |
| --- |
| Конструктивное исполнение | Питание | Количество зон оповещения | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры L x H x B, мм / Масса, кг | Децимальный номер УКБ СГС-22-М |
|  |  |  |  | УКБ | УБ |  |
| Одностоечное | 220 В 50 Гц | 5 | 30 | 524х1174х400 / 96 | - | КРОН.468354.022 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -01 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -02 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -03 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -04 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -05 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1174х400 / 98,5 |  |  | -06 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -07 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -08 |
| Двухстоечное | Бесперебойное | 5 | 30 | УКБ-750 524х885х400 / 76,5 | УБ-750 524х885х400 / 71,5 |  | -09 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -10 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -11 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -12 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -13 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -14 |
|  |  | 15 | 30 | 524х885х400 / 79 | 524х885х400 / 74 |  | -15 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -16 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -17 |
|  | Смешанное | 5 | 30 | 524х1174х400 / 100 | 524х885х400 / 85,5 |  | -18 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -19 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -20 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -21 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -22 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -23 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1174х400 / 102,5 | 524х885х400 / 88 |  | -24 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -25 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -26 |

| УКБ СГС-22-М1750 / Выходная мощность 1750 Вт |
| --- |
| Конструктивное исполнение | Питание | Количество зон оповещения | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры L x H x B, мм / Масса, кг | Децимальный номер УКБ СГС-22-М |
|  |  |  |  | УКБ | УБ |  |
| Одностоечное | 220 В 50 Гц | 5 | 30 | 524х1174х400 / 106 | - | КРОН.468354.023 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -01 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -02 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -03 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -04 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -05 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1421х400 / 113 |  |  | -06 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -07 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -08 |
| Двухстоечное | Бесперебойное | 5 | 30 | УКБ-1000 524х885х400 / 80,5 | УБ-750 524х885х400 / 71,5 |  | -09 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -10 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -11 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -12 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -13 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -14 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1174х400 / 87,5 | 524х885х400 / 74 |  | -15 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -16 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -17 |
|  | Смешанное | 5 | 30 | 524х1174х400 / 110 | 524х885х400 / 85,5 |  | -18 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -19 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -20 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -21 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -22 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -23 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1421х400 / 117 | 524х885х400 / 88 |  | -24 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -25 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -26 |

| УКБ СГС-22-М2000 / Выходная мощность 2000 Вт |
| --- |
| Конструктивное исполнение | Питание | Количество зон оповещения | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры L x H x B, мм / Масса, кг | Децимальный номер УКБ СГС-22-М |
|  |  |  |  | УКБ | УБ |  |
| Одностоечное | 220 В 50 Гц | 5 | 30 | 524х1421х400 / 121 | - | КРОН.468354.024 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -01 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -02 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -03 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -04 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -05 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1421х400 / 123,5 |  |  | -06 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -07 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -08 |
| Двухстоечное | Бесперебойное | 5 | 30 | УКБ-1000 524х885х400 / 80,5 | УБ-1000 524х885х400 / 75,5 |  | -09 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -10 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -11 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -12 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -13 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -14 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1174х400 / 87,5 | 524х885х400 / 78 |  | -15 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -16 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -17 |
|  | Смешанное | 5 | 30 | 524х1174х400 / 110 | 524х1174х400 / 105 |  | -18 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -19 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -20 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -21 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -22 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -23 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1421х400 / 117 | 524х1174х400 / 107,5 |  | -24 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -25 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -26 |

| УКБ СГС-22-М2250 / Выходная мощность 2250 Вт |
| --- |
| Конструктивное исполнение | Питание | Количество зон оповещения | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры L x H x B, мм / Масса, кг | Децимальный номер УКБ СГС-22-М |
|  |  |  |  | УКБ | УБ |  |
| Двухстоечное | Бесперебойное | 5 | 30 | УКБ-1250 524х1174х400 / 94 | УБ-1000 524х885х400 / 75,5 | КРОН.468354.028 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -01 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -02 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -03 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -04 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -05 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1174х400 / 96,5 | 524х885х400 / 78 |  | -06 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -07 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -08 |
|  | Смешанное | 5 | 30 | 524х1421х400 / 125 | 524х1174х400 / 105 |  | -09 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -10 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -11 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -12 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -13 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -14 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1421х400 / 127,5 | 524х1174х400 / 107,5 |  | -15 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -16 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -17 |

| УКБ СГС-22-М2500 / Выходная мощность 2500 Вт |
| --- |
| Конструктивное исполнение | Питание | Количество зон оповещения | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры L x H x B, мм / Масса, кг | Децимальный номер УКБ СГС-22-М |
|  |  |  |  | УКБ | УБ |  |
| Двухстоечное | Бесперебойное | 5 | 30 | УКБ-1250 524х1174х400 / 94 | УБ-1250 524х885х400 / 79,5 | КРОН.468354.029 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -01 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -02 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -03 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -04 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -05 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1174х400 / 96,5 | 524х885х400 / 82 |  | -06 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -07 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -08 |
|  | Смешанное | 5 | 30 | 524х1421х400 / 125 | 524х1174х400 / 114 |  | -09 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -10 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -11 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -12 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -13 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -14 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1421х400 / 127,5 | 524х1174х400 / 116,5 |  | -15 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -16 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -17 |

| УКБ СГС-22-М3000 / Выходная мощность 3000 Вт |
| --- |
| Конструктивное исполнение | Питание | Количество зон оповещения | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры L x H x B, мм / Масса, кг | Децимальный номер УКБ СГС-22-М |
|  |  |  |  | УКБ | УБ – 2 стойки |  |
| Трехстоечное | Бесперебойное | 5 | 30 | УКБ-1000 524х885х400 / 80,5 | УБ-1000 524х885х400 / 75,5 | КРОН.468354.030 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -01 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -02 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -03 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -04 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -05 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1174х400 / 87,5 | 524х885х400 / 78 |  | -06 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -07 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -08 |
|  | Смешанное | 5 | 30 | 524х1174х400 / 110 | 524х1174х400 / 105 |  | -09 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -10 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -11 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -12 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -13 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -14 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1421х400 / 117 | 524х1174х400 / 107,5 |  | -15 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -16 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -17 |

| УКБ СГС-22-М3750 / Выходная мощность 3750 Вт |
| --- |
| Конструктивное исполнение | Питание | Количество зон оповещения | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры L x H x B, мм / Масса, кг | Децимальный номер УКБ СГС-22-М |
|  |  |  |  | УКБ | УБ – 2 стойки |  |
| Трехстоечное | Бесперебойное | 5 | 30 | УКБ-1250 524х1174х400 / 94 | УБ-1250 524х885х400 / 79,5 | КРОН.468354.031 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -01 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -02 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -03 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -04 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -05 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1174х400 / 96,5 | 524х885х400 / 82 |  | -06 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -07 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -08 |
|  | Смешанное | 5 | 30 | 524х1421х400 / 125 | 524х1174х400 / 114 |  | -09 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -10 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -11 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -12 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -13 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -14 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1421х400 / 127,5 | 524х1174х400 / 116,5 |  | -15 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -16 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -17 |

| УКБ СГС-22-М5000 / Выходная мощность 5000 Вт |
| --- |
| Конструктивное исполнение | Питание | Количество зон оповещения | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры L x H x B, мм / Масса, кг | Децимальный номер УКБ СГС-22-М |
|  |  |  |  | УКБ | УБ – 3 стойки |  |
| Черытехстоечное | Бесперебойное | 5 | 30 | УКБ-1250 524х1174х400 / 94 | УБ-1250 524х885х400 / 79,5 | КРОН.468354.032 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -01 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -02 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -03 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -04 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -05 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1174х400 / 96,5 | 524х885х400 / 82 |  | -06 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -07 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -08 |
|  | Смешанное | 5 | 30 | 524х1421х400 / 125 | 524х1174х400 / 114 |  | -09 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -10 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -11 |
|  |  | 10 | 30 |  |  |  | -12 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -13 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -14 |
|  |  | 15 | 30 | 524х1421х400 / 127,5 | 524х1174х400 / 116,5 |  | -15 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | -16 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | -17 |